## Slide 1: Introducing to DHCP
報告人:陳嘉瑋

## Slide 2: What is DHCP ?
Dynamic Host Configuration Protocol (簡稱DHCP)
提供的服務:
用於內部網路或網路服務供應商自動分配IP位址給使用者

## Slide 3: Why do we use DHCP?
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Windows設定ip

## Slide 4: DHCP Header
Client IP address
Gateway IP address
Your IP address
Client Mac address
DHCP
DHCP Server : port 67
DHCP Client: port 68

## Slide 5: DHCP過程
DHCP DISCOVER:
尋找DHCP Server
Source IP : 0.0.0.0
Destination IP : 255.255.255.255
2. DHCP OFFER:
提供IP Address
利用ARP(Address Resolution Protocol)探測此IP是否有人使用
Broadcast

## Slide 6: DHCP過程
3.DHCP REQUEST:
ARP探測是否有人使用
向DHCP Server告知使用此IP Address
4. DHCP ACK:
Server 回應確認
此IP正式開始使用

## Slide 7: 其他的DHCP 指令
DHCP RELEASE:
釋放此IP Address
DHCP NAK:
伺服器回覆客戶，客戶要求的網址不能被分配
DHCP DECLINE :
當客戶端發現伺服器分配的IP位址無法使用，則送出此訊息

## Slide 8: Relay Agent
DHCP 是靠Broadcast方式傳送封包，所以當Server與Client不在同一個網段中， Server是收不到Client的request

## Slide 9: Relay Agent
請Router幫忙轉送DHCP封包，此Router就稱為Relay Agent
Cisco Router指令:ip helper-address { DHCP Server IP }
Relay Agent

## Slide 10: WireShark to Capture DHCP 封包
使用WireShark 在409聽VLAN21
時間:1個小時
共抓到276869個封包，其中DHCP封包共 2196個 (0.8%)
Wireshark record

## Slide 11: Lab 1 :DHCP Server實作
PT Download
TOPO:

## Slide 12: Server Configure

## Slide 13
Student :
192.168.0.0 /24
Teacher :
192.168.1.0 /24

## Slide 14
DHCP OFFER to Student

## Slide 15
DHCP DISCOVER FROM Teacher

## Slide 16: Lab 2 :Multiple DHCP Server
新增1台 DHCP Server (Server 2)
兩個 網段 192.168.0.0 /24 以及 192.168.1.0 /24
Main Server :負責80%的IP address
( 1 -200 )
Server 2 :負責20%的IP address
( 201-250)
Main Server :
Server 2 :
PT Download

## Slide 17: Lab 2 :Multiple DHCP Server
Main Server:
Server 2 :
192.168.0.253
192.168.0.252
192.168.0.4
192.168.0.8
192.168.1.197
192.168.1.2
192.168.0.205
From Main Server
Server 2
Main Server
From Server 2

## Slide 18: If Main Server shut down
Main Server:
Server 2 :
192.168.0.252
192.168.0.205
192.168.0.204
192.168.1.217
192.168.1.218
192.168.0.203
Server 2
All DHCP from Server 2

## Slide 19: Q & A