## Slide 1: 採用 K8s 架構的 O-RAN 雲基礎設施管理服務 (IMS) 介面的設計和實現
指導教授: 吳坤熹
研究生: 周以恆

## Slide 2: 大綱
研究背景
研究動機
研究目的
O-Cloud
O2 介面
系統展示
實驗數據
結論與未來展望

## Slide 3: 研究背景 – RAN的演進
RRU: Remote Radio Unit
BBU: BaseBand Unit
DU: Distributed Unit
CU: Centralized Unit
RRU
BBU
Core
Network
RRU
BBU
RRU
BBU
D-RAN
Distributed
C-RAN
Centralized
V-RAN
Virtualized
Centralized
RRU
RRU
BBU
BBU
BBU
BBU
BBU Pool
Core
Network
CU
Core
Network
RRU
DU
RRU
DU
O-RAN
OPEN
Virtualized
Centralized
Option. 1
Option. 2
O-Cloud
O-CU
Core
Network
O-RU
O-DU
O-RU
O-DU

## Slide 4: 研究背景 – O-RAN
SMO: Service Management Orchestration Framework
O-Cloud
O-CU
Core Network
O-RU
O-DU
O-RU
O-DU
SMO
O2
O1

## Slide 5: 研究背景 – O2 Interface
O2 Interface
FOCOM: Federated O-Cloud Orchestration and Management
NFO: Network Function Orchestration
IMS: Infrastructure Management Services
DMS: Deployment Management Services
SMO
FOCOM
NFO
O-Cloud
Node1
Node2
NodeN
…
IMS
DMS
O-Cloud
Node1
Node2
Node3
IMS
DMS
DMS
Node4
Node5

## Slide 6: 研究動機
O-Cloud 的自動佈署流程未定義。
O-RAN Software Community 針對 O2 的實作:
  目前尚未完成。
  與 Starlingx 高度相依。
Starlingx 與我們所用到的服務比較

## Slide 7: 研究目的
提出一個 O-Cloud 自動佈署流程。
讓已被實作的 CNF 有個能夠模擬在 O-Cloud 上佈署並測試的環境，發現在虛擬化的平台上佈署會遇到的問題。
E2: E2 Termination for Near-Real-Time Radio Access Network Intelligent Controller in Open Radio Access Network
RIC: Machine Learning Workflow in O-RAN RIC Platform
O-DU: Design of Multi-Mode Software Defined O-DU for 5G O-RAN

## Slide 8: O-Cloud 架構

## Slide 9: O-Cloud 實驗環境
Host
QEMU-KVM
FirstNode
Node2
NodeN
ens3
ens3
ens3
lxdbr0
NAT Network
No DHCP
192.168.10.0/24
192.168.10.2
192.168.10.1
…

## Slide 10: O-Cloud 自動化佈署步驟 Overview
SMO
2. 發出佈署 O-Cloud 的請求。
FOCOM
O-Cloud
FirstNode
Node2
NodeN
…
…
3. FirstNode 負責去安裝/設定其他的 Node。
1. 手動設定好 FirstNode。
4. 佈署完成，向 SMO 註冊。
First Node
Deployer

## Slide 11: Deployer API
/v1
/deployment
/script
/machine
Notes: 這邊三頁放在口試PPT內會太瑣碎，只放在論文內。

## Slide 12: Deployer API
Notes: 這邊三頁放在口試PPT內會太瑣碎，只放在論文內。

## Slide 13: Deployer API
Notes: 這邊三頁放在口試PPT內會太瑣碎，只放在論文內。

## Slide 14: O-Cloud 自動化佈署
SMO
FOCOM
O-Cloud
FirstNode
Node2
NodeN
…
…
1. 手動設定好 FirstNode。
FirstNode
Deployer
2. 發出佈署 O-Cloud 的請求。
Contained Info:
OS Image to use.
MAC of nodes.
Who is IMS.
Role of Nodes. (Under which DMS cluster)
Resource Pools
Registration URI on SMO
O-Cloud ID

## Slide 15: O-Cloud 自動化佈署
FirstNode
Deployer
SMO
FOCOM
3.3 Deployer 使用 PXE-boot 幫每個 Node 安裝 OS。
3.2 MaaS。
MaaS
3.1 下載所需要的 OS Image。
MaaS: Metal as a Service
PXE: Preboot eXecution Environment
O-Cloud
FirstNode
Node2
NodeN
…
…

## Slide 16: O-Cloud 自動化佈署
O-Cloud
FirstNode
Node2
NodeN
…
Node-Agent
worker
Node-Agent
worker
SMO
FOCOM
FirstNode
Deployer
MaaS
Node-Agent
master
3.4 Deployer 幫每個 Node 安裝所需軟體。
Master and worker: k8s 中的 master 與 worker

## Slide 17: O-Cloud 自動化佈署
O-Cloud
FirstNode
Node2
NodeN
…
Node-Agent
worker
Node-Agent
worker
SMO
FOCOM
FirstNode
Deployer
MaaS
Node-Agent
master
IMS: 這裡的 IMS 其實是整組 O2API
IMS
3.5 Deployer 安裝 IMS，並將 O-Cloud 資訊傳給 IMS。

## Slide 18: O-Cloud 自動化佈署
O-Cloud
FirstNode
Node2
NodeN
…
Node-Agent
worker
Node-Agent
worker
SMO
FOCOM
FirstNode
Deployer
MaaS
Node-Agent
master
IMS
4. 佈署完成，向 SMO 註冊。

## Slide 19: 刪除 O-Cloud 的不同 Scenario
statusMessage
Deploy MaaS.
Register VM on MaaS.
Commission VM.
Deploy Machines.
Set Environment for k8s.
Create k8s clusters.
Deploy Node-Agent on each node.
Deploy IMS.
Deployment Finished.
整個 O-Cloud 包含VM 刪掉
留下 FirstNode + MaaS
不刪掉VM
不刪掉 k8s Cluster

## Slide 20: O2 介面服務 - IMS
Resource URI | HTTP method | Name
/ | GET | O-Cloud Description
/resourceTypes | GET | Resource Type List
/resourceTypes/{resourceTypeId | GET | Resource Type Description
/resourcePools | GET | Resource Pool List
/resourcePools/{resourcePoolId} | GET | Resource Pool Description
/resourcePools/{resourcePoolId} /resources | GET | Resource List
/resourcePools/{resourcePoolId} /resources/{resourceId} | GET | Resource Description
/deploymentManagers | GET | Deployment Manager List
/deploymentManagers/{deploymentManagerId} | GET | Deployment Manager Description
/subscriptions | GET | Inventory Subscription List
/subscriptions | POST | Inventory Subscription List
/subscriptions/{subscriptionId} | GET | Inventory Subscription Description
/subscriptions/{subscriptionId} | DELETE | Inventory Subscription Description
Prefix: /o2ims_infrastructureInventory/v1/
Subscriptions
DMS Info
Resources
O-Cloud Info

## Slide 21: O2 介面服務 - Infrastructure Inventories
Node
IMS
Resource Info
collector
Node-Agent
Request
Periodic Call (per 10 second)

## Slide 22: O2 介面服務 - Subscription
SMO
O-Cloud
FOCOM
IMS
Node-Agent
Node-Agent
Node-Agent
1. 註冊 subscription
10s
請求資源狀態
回覆資源狀態
Fault
5. 發送 Alert
2.測試 CallBack
3. Failure
4. Subscription 註冊失敗
3. Success
4. Subscription 註冊成功
Notes: Fault: 實體資源狀態改變，如: 網路介面 up -> down (上一張的running)

## Slide 23: 系統架構 – DMS API
Resource URI | HTTP method | Name
/ | GET | DMS
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeployment | GET | NF Deployment List
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeployment | POST | Create a NF Deployment
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeployment/{nfDeploymentId} | GET | NF Deployment Description
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeployment/{nfDeploymentId} | PUT | Update NF Deployment
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeployment/{nfDeploymentId} | DELETE | Delete NF Deployment
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeploymentDescriptor | GET | NF Deployment Descriptor Description
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeploymentDescriptor | POST | Create a NF Deployment Descriptor List
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeploymentDescriptor/{nfDeploymentDescriptorId} | GET | Deployment Manager Description
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeploymentDescriptor/{nfDeploymentDescriptorId} | PUT | Create a NF Deployment Descriptor Description
/O2dms_DeploymentLifecycle/NfDeploymentDescriptor/{nfDeploymentDescriptorId} | DELETE | Delete Create NF Deployment Descriptor
Prefix: /o2dms/v1/{deploymentManagerID}
NF Deployment Descriptor
NF Deployment
DMS Info

## Slide 24: O2 介面服務 – Create NF
O1 Interface
O2 Interface
SMO
O-Cloud
FOCOM
DMS
NF
1. 建立 NF Deployment Descriptor
4. 回覆 NF 已生成
OAM
2. 建立 NF Deployment
3. 生成 NF
5. NF 向 OAM 註冊
(Optional) 6. 設定 NF
OAM: Operation and Maintenance

## Slide 25: O2 介面服務 – Delete NF
SMO
O-Cloud
FOCOM
DMS
NF
1. 刪除 NF Deployment
2. 終止 NF
3. 回報刪除 NF Deployment完成

## Slide 26: 實驗環境規格
HOST | 
CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz
memory | 220 GB
Node | 
Hypervisor | QEMU 2.11.1 + KVM
vCPU | 2
memory | 2 GB
FirstNode | 
Hypervisor | QEMU 2.11.1 + KVM
vCPU | 16
memory | 8 GB

## Slide 27: 系統展示
影片DEMO

## Slide 28: 實驗數據
Chart: 不同 Node 數量的 O-Cloud 佈署時間
| 2 | 5 | 10 | 15 | 20
Deploy Maas | 8.3 | 8.6 | 8.81 | 8.8 | 8.74
Register VM | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.12
Commission VM | 2.98 | 2.98 | 3.53 | 3.36 | 3.46
Deploy Machines | 4.97 | 5.35 | 6.3 | 10.58 | 10.71
Set Environment for k8s | 0.04 | 0.15 | 0.35 | 0.4 | 0.78
Create k8s (1 cluster) | 11.49 | 15.13 | 22.78 | 27.63 | 38.73
Deploy Node-Agent | 0.65 | 0.69 | 0.86 | 0.95 | 1.2
Deploy IMS | 3.45 | 3.36 | 3.01 | 3.91 | 3.23
Total | 31.96 | 36.32 | 45.74 | 55.72 | 66.97

## Slide 29: 實驗數據
Chart: 不同 Node 數量的 O-Cloud 刪除時間
| 2 | 5 | 10 | 15 | 20
Tear Down IMS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.4
Tear Down Node-Agnet | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Delete K8s Cluster(1 cluster) | 1.2 | 1.25 | 1.32 | 1.36 | 1.46
Delete Machines | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 0.22 | 0.41
Total | 1.69 | 1.77 | 2.06 | 1.98 | 2.28

## Slide 30: 結論與未來展望
符合標準以及優化過的 O-Cloud 自動化佈署流程。
提供自動佈署/刪除 O-Cloud 以及佈署/刪除 NF 的 IMS 實作。
提供方便使用且可根據所需替換服務實作的 O-Cloud 實驗環境。
未來展望:
實現更多未來的使用情境 以及 Live Upgrade。
Notes: 1. 一個是可以結合減碳的功能，當 DC(O-Cloud) 大部分的主機並沒有在用時，可以將部分主機下線。 這個功能南處是要考慮到: 1. 留下的主機是否足夠做 HA，以防有主機意外下線。 2. 隨時保留固定數量的特殊資源 (例如: 特規的網卡、加速器等)。
2. 有一個整合的工具，一次 Deploy 多個 O-Cloud (之前由 k2 提出來的想法，雖然不太理解背後的動機)。